## Slide 1: INSPEÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE OAES
OUTUBRO/2021

## Slide 2
IMPORTÂNCIA DO PLANO DE MANUTENÇÃO
“Governar é construir estradas”. A afirmação de Washington Luís, Presidente do Brasil entre 1926-1930, procurava destacar a importância da infraestrutura de transportes para o desenvolvimento da economia;
Tão importante como construir é manter as estradas e seus elementos constituintes, dentre os quais se destacam as obras de arte especiais (pontes e viadutos);
Um dos insumos que mais contribuem para a nossa falta de competitividade (o famoso Custo Brasil !!) é a deficiência na manutenção de nossa infraestrutura

## Slide 3
Patrimônio de R$ 263 bilhões !!
Área média do Tabuleiro : 550 m²
Custo Médio de Construção de uma nova OAE: R$ 3.500/m²
137.000 OAE’s (PT, PIs, PS)
9.000 OAE’ s Em Rodovias Concessionadas
1.800.000 km DE RODOVIAS sendo 210.000 km PAVIMENTADAS (11%)
IMPORTÂNCIA DO PLANO DE MANUTENÇÃO

## Slide 4
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
    Parâmetros estruturais
Os parâmetros estruturais são aqueles relacionados à segurança estrutural da OAE, ou seja, referentes à sua estabilidade e capacidade portante, sob o critério de seus estados limites último e de utilização, conforme ABNT NBR 6118.
Sob o ponto de vista de prioridades de ações de recuperação, é frequente estes parâmetros serem objeto de maior atenção, notadamente quando a obra apresenta sintomatologia já visualmente detectável de desempenho estruturalmente anômalo.

## Slide 5
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
    Parâmetros funcionais
Por parâmetros funcionais entendem-se aqueles aspectos da OAE relacionados diretamente aos fins a que ela se destina, devendo, para tanto, possuir requisitos geométricos adequados, tais como: visibilidade, gabaritos verticais e horizontais. Deve proporcionar também conforto e segurança a seus usuários, apresentando, por exemplo, guarda-corpos íntegros, ausência de depressões e ou buracos na pista de rolamento e sinalização adequada.

## Slide 6
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
    Parâmetros de durabilidade
Designam-se por parâmetros de durabilidade aquelas características das OAE diretamente associadas à sua vida útil, ou seja, com o tempo estimado em que a estrutura deve cumprir suas funções em serviço.
Deste modo, estes parâmetros vinculam-se à resistência da estrutura contra ataques de agentes ambientais agressivos.
A relevância dos problemas de durabilidade deve ser avaliada em conjunto com a agressividade do meio em que se situam com o objetivo de inferir a velocidade de deterioração a eles associados.

## Slide 7
GERENCIAMENTO DE OAES
Evolução dos custos em relação aos PERÍODOS de intervenção

## Slide 8
GERENCIAMENTO DE OAES
Relação DESEMPENHO x VIDA ÚTIL

## Slide 9: INSPEÇÃO ESPECIAL PONTE DA CASA VERDE

## Slide 10: INSPEÇÃO
Inspeção Especial da OAE realizada em Fevereiro e Março de 2019 com cadastramento geométrico de todos os elementos estruturais da ponte, cadastro de anomalias instauradas nestes elementos e ensaios
As estruturas inspecionadas são de concreto armado moldado in loco, com exceção ao trecho de ampliação que é composto por estrutura pré-moldada.
Trecho central sobre o Rio Tietê composto por estrutura em caixão de concreto armador moldado in loco tri-articulado.
De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, as estruturas em referência estão inseridas em um ambiente de Classe de Agressividade II, caracterizado por local situado em área urbana.

## Slide 11: INSPEÇÃO
SENTIDO CASTELLO BRANCO
SENTIDO AYRTON SENNA
SENTIDO CENTRO
SENTIDO BAIRRO

## Slide 12: INSPEÇÃO

## Slide 13: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
ABALROAMENTO NAS VIGAS DO TRAMO 1 – GABARITO 4,57m

## Slide 14: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
TRINCA VIGA TRAVESSA (TRAMO 10/11)

## Slide 15: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
ABALROAMENTOS (TRAMOS 08) – GABARITO 4,78m

## Slide 16: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
ABALROAMENTOS (TRAMOS 09) – GABARITO 4,86m

## Slide 17: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
JUNTAS DETERIORADAS

## Slide 18: AVALIAÇÃO ESTRUTURAL
Dimensionamento dos elementos estruturais para solicitações do TT45 (NBR 7188:2013), comparando-se com os documentos do projeto original da OAE

## Slide 19: INSPEÇÃO ESPECIAL PONTE CIDADE JARDIM

## Slide 20: INSPEÇÃO
Inspeção Especial da OAE realizada em Março e Abril de 2019 com cadastramento geométrico de todos os elementos estruturais da ponte, cadastro de anomalias instauradas nestes elementos e ensaios
As estruturas inspecionadas do vão central sobre o Rio Pinheiros e adjacentes são caixões arqueados em concreto protendido
Os trechos sobre as pistas da Marginal Pinheiros em caixão em concreto armado
De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, as estruturas em referência estão inseridas em um ambiente de Classe de Agressividade II, caracterizado por local situado em área urbana.

## Slide 21: INSPEÇÃO

## Slide 22: INSPEÇÃO
SENTIDO CASTELLO BRANCO
SENTIDO INTERLAGOS
SENTIDO BAIRRO
SENTIDO CENTRO

## Slide 23: INSPEÇÃO

## Slide 24: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
DETERIORAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO / PAVIMENTO

## Slide 25: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
IMPACTOS NO TABULEIRO

## Slide 26: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
IMPACTOS NO TABULEIRO

## Slide 27: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
ANOMALIAS EM CONCRETO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS

## Slide 28: AVALIAÇÃO ESTRUTURAL
Dimensionamento dos elementos estruturais para solicitações do TT45 (NBR 7188:2013), comparando-se com os documentos do projeto original da OAE

## Slide 29: ATENDIMENTO EMERGENCIAL – VIADUTO ALCÂNTARA MCHADO

## Slide 30: INSPEÇÃO
Inspeção Extraordinária da OAE realizada em Setembro de 2019 dos tabuleiros 4 / 5 / 6 devido a incêndio de grandes proporções sob o viaduto.

## Slide 31: INSPEÇÃO

## Slide 32: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
INCÊNDIO SOB TABULEIRO

## Slide 33: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
INCÊNDIO SOB TABULEIRO

## Slide 34: AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

## Slide 35: PROJETO + RECUPERAÇÃO

## Slide 36: ATENDIMENTO EMERGENCIAL – PONTE DO LIMÃO

## Slide 37: INSPEÇÃO
Inspeção Extraordinária da OAE realizada em Setembro de 2020 devido a impacto de veículo no tabuleiro da ponte

## Slide 38: INSPEÇÃO

## Slide 39: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
IMPACTO NO TABULEIRO

## Slide 40: PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS
IMPACTO NO TABULEIRO

## Slide 41: PROJETO + RECUPERAÇÃO

## Slide 42: PROJETO + RECUPERAÇÃO

## Slide 43: PROJETO + RECUPERAÇÃO

## Slide 44: PROJETO + RECUPERAÇÃO

## Slide 45: PROJETO + RECUPERAÇÃO