## Slide 1: A primeira estação de potabilização de esgoto da América Latina www.clubedeautores.com.br
09/03/2022
Paulo Afonso da Mata Machado
pauloafonsomatamachado@gmail.com

## Slide 2: Apresentação
O livro tem como objetivo básico apresentar diretrizes para a construção de uma estação de potabilização do esgoto (EPE).
O livro apresenta, por meio de diálogos, como uma EPE pode ser a solução para a segurança do abastecimento de água tanto sob o aspecto qualitativo quanto sob o aspecto quantitativo.
Aspecto qualitativo – As unidades de tratamento de uma EPE vão produzir água segura para o abastecimento humano, com atendimento às recomendações da Portaria GM/MS 888 de 2021.
Aspecto quantitativo – O esgoto doméstico, que é a matéria prima a ser usada em uma EPE, é obtido no próprio local de consumo, eliminando-se a necessidade de longas adutoras.

## Slide 3: Descrição
A primeira edição foi feita para descrever, de forma romanceada, a construção de uma estação de potabilização de esgoto (EPE) em uma cidade do interior.
Posteriormente, ocorreram: a) a publicação do livro Reúso de Água Potável como estratégia para a Escassez, de Pedro Caetano Sanches Mancuso e outros; b) a alteração da portaria de água potável; c) o trabalho desenvolvido por Guilherme Castanha na área rural.
Esta nova edição contempla:
a descrição de uma estação de reúso de água no meio rural;
a ampliação de uma estação de reúso industrial existente para produzir água potável utilizando sua capacidade ociosa.

## Slide 4: Os prefácios
Sendo uma obra de caráter técnico e literário, são originalmente dois os prefaciantes:
  O prefácio literário foi feito pelo escritor, poeta e advogado Paulo da Mata-Machado Jr.
  O prefácio técnico esteve a cargo de José Nelson Machado, engenheiro aposentado da COPASA e, atualmente, consultor de saneamento e gestão de recursos hídricos.
  Para esta edição, o prefaciante é o Professor Pedro Caetano Sanches Mancuso, que destacou a abordagem de assuntos técnicos complexos por meio de uma linguagem compreensível e agradável.

## Slide 5: Origem de alguns personagens
Juliano – médico do Programa de Família que se torna também fazendeiro: baseado em meu filho Nikolas, que iniciou sua carreira profissional como médico do Programa de Família.
Augusto – professor da Escola de Medicina, dirigente do internato rural: baseado no Professor Apolo Heringer Lisboa, fundador do Projeto Manuelzão.
Juvenal – genro de Augusto: influência do Professor Ivanildo Hespanhol, que aceitou modificar um trabalho seu, já publicado.
Manoel – irmão de Juliano, gerente de sua fazenda, que desenvolve um projeto de reúso de esgoto, desenvolvido a partir do trabalho de Guilherme Castagna.

## Slide 6: Resumo da EPE de Santa Cruz do Descalvado
UF = ultrafiltração
UGL = unidade de
gerenciamento de lodo
Esgoto
Grades
Tanque de acum.
Água do rio
UGL
Descarte (1 a 2%)
Wetlands flux. vert.
UF
Wetlands flux. hor.

## Slide 7: Resumo da EPE de Santa Cruz do Descalvado (continuação)
CBA = carvão biologicamente ativado
UF
Oxidação
avançada
CBA
Cloração
Água potável

## Slide 8: Tratamento de esgoto na fazenda dirigida por Manoel
Vasos sanitários
Vermi-filtros
Filtros areia/brita
Tanque de acumulaç.
Chuveiros lavatórios
Água para irrigação
Wetland vertical FS
Leito de carvão
Tanque de tilápias
Drenagem contamin.

## Slide 9: A maior estação de reúso industrial da América do Sul
No Estado de São Paulo, existe a maior estação de reúso não potável da América do Sul.
Essa estação transforma o esgoto secundário em água de reúso industrial.
Processa 650 L/s, tendo capacidade ociosa de 280 L/s.

## Slide 10: Produção de água potável na maior estação de reúso industrial da AL
Para que a maior estação de reúso não potável da América do Sul produza água potável, é preciso:
Aumentar a vazão de captação da ETE de 720 L/s para 1.000 L/s.
Adicionar processo de oxidação avançada com adição de peróxido de hidrogênio (H2O2) e radiação ultravioleta.
Criar leitos de carvão biologicamente ativado a jusante da oxidação avançada.
Clorar o efluente tratado.

## Slide 11: Fluxograma do tratamento realizado na maior estação de reúso industrial da América do Sul
ETA
Tanque de passagem
Osmose inversa
Carrossel
Tanque de blend
Água industrial
Clarificad. Filtros disco
Tanque anóxico
Tanque de membranas
Mosto NaOH
Aterro
Concentrado 50 L/s

## Slide 12: Parâmetros contratuais da água industrial
Parâmetro ETE Ag. Industrial Água potável
Condutividade 650 µS/cm 480 µS/cm (máximo 500)
Alumínio 0,2 mg/L 0,02 mg/L 0,2 mg/L
Amônia 20 mg/L 0,16 mg/L 1,2 mg/L
Cobre 0,1 mg/L 0,008 mg/L 2 mg/L
Dureza 100 mg/L 57 mg/L 300 mg/L
Ferro 1,5 mg/L 0,16 mg/L 0,3 mg/L
Manganês 0,2 mg/L 0,01 mg/L 0,1 mg/L
Turbidez 15 uT 0,12 uT 0,1 uT

## Slide 13: Modificações propostas para a maior estação de reúso potável da América do Sul
Tanque de passagem
Tanque de mistura
Concentrado
H2O2 radiação UV
Carvão biol. ativado
Cloração
Água potável

## Slide 14: Questionamento n°1 Existe dispositivo legal que permita a construção de uma EPE?
Decreto 7.217/2010: Regulamenta a Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes gerais para o saneamento básico.
Art. 5° do Decreto 7.217/2010: O Ministério da Saúde definirá os parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como estabelecerá os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.
Portaria GM/MS 888/2021: Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

## Slide 15: Portaria GM-MS 888 de 04/05/2021 Definição de água potável
Art. 5º Para os fins deste Anexo são adotadas as seguintes definições:
I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem;
II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido neste Anexo e que não ofereça riscos à saúde; (...)
A origem da água bruta não tem maior importância.
A única exigência que a portaria faz quando se trata de água bruta muito poluída é que o efluente dos filtros rápidos não devem ter turbidez acima de 0,3 uT.

## Slide 16: Declaração de Lukas van Vuuren
Água deve ser considerada pela sua qualidade, não por sua história.
(Declaração feita por Lukas van Vuuren, engenheiro da primeira estação de potabilização de esgoto, construída em 1968 em Windhoek, capital da Namíbia, em 1968)

## Slide 17: Questionamento n° 2 Se houver o derrame de material tóxico?
Na eventualidade de um derrame de material tóxico, a poluição somente atingirá a rede coletora de esgoto de forma indireta, depois de passar pelas barreiras de filtração do solo.
Seus efeitos serão atenuados pelas unidades sanitárias da EPE.
Muito mais perigoso é um derrame de material tóxico no manancial que abastece uma ETA, como ocorreu no rio Paraopeba em Mariana.

## Slide 18: Questionamento n° 3 Que fazer com o descarte de resíduo hospitalar?
O lançamento de efluente de características não domésticas na rede de esgoto é proibido por legislação federal. Isso inclui empreendimentos hospitalares, laboratórios de análises químicas, consultórios e demais serviços de atendimento à saúde, humanos ou veterinários.
Os patógenos existentes no efluente hospitalar não são mais resistentes que os patógenos existentes no esgoto doméstico.
Resíduos de medicamentos presentes no efluente hospitalar são oxidados nas diversas barreiras da EPE.

## Slide 19: Questionamento n° 4 Precisamos potabilizar esgoto mesmo dispondo de tanta água?
Essa objeção está ficando cada vez menos frequente após as crises hídricas que vêm periodicamente castigando tanto a região semiárida como o Sudeste e o Centro-Oeste do país.
Além da ocorrência de crises hídricas, o não tratamento de esgoto tem feito nossos mananciais superficiais ficarem cada vez mais contaminados.
Até os mananciais subterrâneos estão sofrendo contaminação crescente. O aquífero Guarani, o segundo maior reservatório de água subterrânea do planeta, já mostra sinais de contaminação.

## Slide 20: Questionamento n° 5 Como solucionar o aumento progressivo na concentração de poluentes?
Os poluentes não biodegradáveis tenderiam a aumentar progressivamente sua concentração se todo o esgoto retornasse à EPE.
Uma EPE é abastecida pelo esgoto doméstico e tem a vazão complementada por outra fonte.
A concentração máxima de qualquer poluente tende para o seguinte valor:
Cm = Ce/η, sendo:
Cm – concentração máxima do poluente
Ce – concentração inicial do poluente no esgoto
η – taxa de reposição de vazão

## Slide 21: Questionamento n° 6 Não é melhor fazer o reúso potável indireto em vez do reúso potável direto?
Se o esgoto tratado for lançado ao rio, para ser captado novamente, seu ponto de lançamento vai ficar a jusante do ponto de captação.
Em períodos de escassez, pode faltar água para ser feita a captação.
Haverá o custo de lançamento do esgoto e o custo de captação de água, incluindo os custos das respectivas outorgas.